### MODEL:V30AS

| Kiểu động cơ | xăng 2 thì, xy lanh đứng-đơn, làm mát bằng gió |
| --- | --- |
| ĐK & HT Pitton | 75mm x 67mm |
| Thể tích buồng đốt | 262cc (16 cu.in.) |
| Công suất thiết kế | 20 HP (14.7 kW) |
| Dung tích bình NL | 6 lít (1.5 US gals) |
| Mức tiêu thụ NL | 6.5 lít/h. (1.72 US gals/h.) |
| Đánh lửa | Manheto (C.D. I) |
| HT khởi động | Đề điện -giật dây |
| Bôi trơn | Pha trong nhiên liệu (Xăng 30 : dầu 1) |
| HT chỉnh gió | Tự động |
| Nến điện (bugi) | NGK BP7HS |
| Ắc quy | 12V-12Ah |
| Bóng đèn | 12V-35W |
| Kiểu bơm | Ly tâm, 1 cửa hút, 1 cấp, cao áp |
| Họng hút | B-9912, tiêu chuẩn JIS, đkính 3" (76mm) |
| Họng ra (đẩy) | B-9912, tiêu chuẩn JIS, đường kính 2-1/2" (65mm) họng ra đôi |
| Bơm mồi | Cánh gạt (không cần dầu bôi trơn) |
| Đặc tính bơm (với chiều cao hút 3m) | Trên 750 lít(190US gal) /phút, ở áp suất 0.5 Mpa (5at - 50m) Trên 450 lít(119US gal)/ phút, ở áp suất 0.8 Mpa (8at - 80m) |
| Dài | 608mm (23.9 inch) |
| Rộng | 590mm (23.2 inch) |
| Cao | 638mm (25.1 inch) |
| Khối lượng | 74kg (163 lbs) |
| Chiều cao hút | Xấp xỉ 9m (29.5 feet) |